ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

«СПИКЕР-3M»

ПАСПОРТ

АИАМ 465213.002-02 ПС

1. Общие сведения

1.1 Переговорное устройство «спикер-3М» (далее – устройство) предназначено для обеспечения двухсторонней симплексной громкоговорящей связи двух абонентов, находящихся по разные стороны разделительной перегородки.

1.2  Устройство состоит из пульта оператора, модуля абонента и сетевого адаптера.

Функциональная схема устройства приведена на рис.1.

1.3  Устройство изготавливается в климатическом исполнении

С3 по ГОСТ 12997.

1.4  Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях:

- диапазон рабочих температур, 0С – от минус 10 до плюс 50,

- относительная влажность воздуха – не более 95% при температуре +35 0С.

1.5 Устройство не подлежит обязательной сертификации.

~ 220 В

Рис.1

10. Свидетельство о приёмке

Переговорное устройство «спикер-3М», заводской номер №________, соответствует действующим техническим условиям ТУ У 31.6-33888041-007:2009 и  признано  годным к эксплуатации.

Дата продажи   ________________

11. Гарантии изготовителя

11.1  Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев со дня приобретения.

11.2  Гарантии не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

11.3  По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

ООО «Кварц-зв’язок»

18000  Черкассы,  бул. Шевченко, 242/1, офис 908

тел/факс  (0472)   45-22-15, 32-04-75

http://telekvarz.sells.com.ua

email  telekvarz@uch.net

12. Утилизация

12.1  Устройство не содержит в своём составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требуют специальных мер предосто-рожности при транспортировании, хранении и утилизации.

4. Описание и работа

4.1 Пульт оператора (ПО-3)  выполнен в настольном варианте и предназначен для передачи  речевого сообщения от оператора к абоненту или приёма сообщения оператором от абонента.

Пульт содержит усилитель мощности, динамик и микрофон.

4.2 На передней панели пульта расположены:

- кнопка для переключения пульта в режим передачи сообщения абоненту;

- светодиодный индикатор, индицирующий подачу питающего напряжения на пульт;

- МН-2 (наружный стационарный микрофон) на гибком держателе;

- выключатель электропитания.

- с нижней стороны пульта под крышкой находятся: разъём «ВЫХОД» для подключения линии связи между пультом  и модулем абонента  (Антивандальная накладная панель);

- с тыльной стороны пульта находится разъём для подключения сетевого адаптера, обозначенный, «ПИТАНИЕ»;

4.3 Модуль абонента (Антивандальная накладная панель)  выполнен в металлическом корпусе и предназначен для установки на стене. Содержит динамик и клеммную колодку для подключения линии связи.

Громкоговоритель поочерёдно служит в качестве громкоговорителя или микрофона.

4.4 Источником электропитания служит стандартный сетевой адаптер, включаемый непосредственно в сетевую розетку.

С пультом соединяется кабелем со штекером.

5. Меры безопасности

5.1 При эксплуатации устройства необходимо руководствоваться настоящим паспортом, правилами безопасности при эксплуатации

элекроустановок напряжением до 1000 В, а также   правилами противопожарной безопасности при работе с электроустановками.

5.2 При обнаружении неисправности обслуживающий персонал обязан немедленно отключить сетевой адаптер от сети, вызвать радиомеханика или отправить устройство изготовителю.

Обслуживающему персоналу запрещается устранять какие-либо неисправности  самостоятельно!

6. Подготовка к работе

6.1 Расположите на столе пульт оператора и закрепите на стене выносное устройство.

6.2 Протяните двухпроводную линию связи и подсоедините её одним концом к разъёму «ВЫХОД» на пульте оператора, другим –

к клеммной колодке, находящейся  в модуле абонента.

6.3 Закройте крышку модуля абонента и застопорите её винтом.

6.4 Подключите сетевой адаптер к сети.

7. Порядок работы

7.1 Включите переключатель «ВКЛ». При этом должен засветиться светодиод,  расположенный на передней панели пульта.

7.2 В исходном состоянии устройство находится в режиме приёма сообщения абонента.

Оператор осуществляет передачу сообщения абоненту при нажатой кнопке, находящейся на пульте. При этом светится светодиод, находящийся в микрофоне.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

8.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Включённое ус- тройство не рабо- тает. Светодиод, индицирующий питание не светится. | Отсутствует напряжение в сети или напряжение на выходе сетевого адаптера. | Проверить нали- чие сетевого на- пряжения. Заменить неис- правный сете- вой адаптер. |
| Не проходит связь между пультом и выносным устрой- ством. | Нарушен контакт в линии связи. | Восстановить контакт. |

9. Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может быть

произведено всеми видами транспорта. Значение климатических и механических

воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997.

9.2 Хранение устройства в упаковке должно соответствовать ГОСТ 12997.

2. Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице1

Таблица 1

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В (от сетевого адаптера) | (9±2) АС / (12±2) DC |
| Потребляемый ток, мА, не более | 300 |
| Максимальная длина линии связи, м (при сечении провода не менее 0,2 мм2) | 15 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) ПО-3 (без наружного микрофона) МН-2 Антивандальная накладная панель | Ø150 х 90 390 х Ø22 122 х 88 х 18 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от – 10 до +50 |

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки устройства приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № | Комплектность | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт оператора (ПО-3) (производства фирмы «Фонтек-с», http://senko.com.ua) | 1 |
| 2 | Модуль абонента (Антивандальная накладная панель) | 1 |
| 3 | Сетевой адаптер | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |

Примечание: вместо широкой накладной панели может поставляться узкая (125х45х47мм) антивандальная панель с поворотным кронштейном (разворот 300).

# Text boxes

Модуль

абонента

Пульт

оператора

(ПО-3)

Сетевой

адаптер